## Slide 1: Warehouse Management System Posicional
Daniel Nery Silva de Oliveira
Marco Enrique dos Santos Abensur

## Slide 2: Objetivo
Sistema que consiga saber a posição de um ativo, no momento que um funcionário fizer o procedimento de armazenamento

## Slide 3: Contextualização
Problema trazido pela Samsung Cello Logistics
Tradicionalmente identificação de localização por códigos de barra em ambiente controlado.
Localização por posição onde quer que o funcionário coloque o objeto
  Otimizações de tempo
  Aumento de produtividade
Informação para WMS (warehouse managment system)

## Slide 4: Contextualização
Manufacturing
Plant
Blind Check
Pallet ID Labelling
(Tracking Number)
Warehouse
Put-away
Sales Order
creation
Picking
Task delivery
Products Allocation and
assignment of operators
INBOUND
OUTBOUND
In
Out
Stock
Quando o usuário registrar o armazenamento, o sistema deve buscar as coordenadas

## Slide 5: Aspectos Conceituais

## Slide 6: Localização Indoor
Localização Indoor
  Muitas pesquisas em cima. Localização de ativos, de pessoas, robôs autônomos
  Muitos obstáculos e paredes
  GPS comprometido
  Não há um padrão definido.

## Slide 7: Localização Indoor
Sistema Ideal de Posicionamento indoor
  Amplamente disponível e acessível
  Econômico
  Energeticamente eficiente
  Ampla faixa de recepção
  Alta precisão
  Baixa latência
  Alta escalabilidade

## Slide 8: Localização Indoor

## Slide 9: Propriedades do sinal - RSSI
Received Signal Strength Indication (RSSI)
  Nível de potencia do sinal recebido
  Com obstáculos e interferencias pode ter sua precisão reduzidas
  Algoritmos para compensar os erros

## Slide 10: Propriedades do sinal - AoA
Angle of Arrival (AoA)
  Ângulo de chegada em que transmitido chega ao receptor
  Matrizes de antenas e diferença de fase
  Hardware mais sofisticado
  Precisão

## Slide 11: Propriedades do sinal - AoA
Dificuldades
Sinais multi-path
Ruídos no Ambiente
Exige alto poder de processamento
Vantagens
Alta Precisão de localização

## Slide 12: Propriedades do sinal - AoA
Interferômetro de 6-portas
Bluetooth 5.1
  Janeiro de 2019
  Facilita amostragem de “I/Q samples”
  Alta confiabilidade, Algoritmos proprietários

## Slide 13: Propriedades do sinal – ToA & TDoA
Time of Arrival (ToA)
  Tempo transcorrido entre emitir o sinal e chegar
  Tempos muito pequeno. Velocidade de transmissão igual a velocidade da luz. Para ondas eletromagnéticas
  Dificuldade em achar tempo com precisão.
Time Diference of Arrival (TDoA)
  Mede diferença relativa do tempo de transmissão
  Complexidade menor que ToA

## Slide 14: Propriedades do Sinal

## Slide 15: Algoritmos
Triangulação
  Usa intersecção de ângulos
Trilateração
  Propriedades geométricas
  Usa intensidade e atenuação do sinal
Proximidade
  Utiliza só RSSI da fonte de sinal mais próxima
Fingerprint
  Além dos sinais recebidos usa outras informação para estimar com mais precisão. Mais complexo.
  Técnicas como machine learning
Notes: Filtros e etc

## Slide 16: Algoritmos

## Slide 17: Tecnologias
Wifi
  Poucas mudanças infraestrutura.
  Interferencias na banda
  Faltam algoritmos eficientes
Bluetooth
  Ultima especificação: >350m; Velocidade > 2Mbit/s;
  Alta compatibilidade
  Baixo Consumo energético
  Baixo custo
ZigBee
  Baixo custo
  Baixa velocidade
  Baixo consume energético
  Tecnologia não muito disponivel como as outras

## Slide 18: Tecnologias
Ultra-Wideband (UWB)
  Espectro largo >500MHZ
  Poucas interferencias e latencias
  Processo ainda lento de adoção
Sinais sonoros
  Poluição Sonora na faixa audivel. Faixa em que smartphones funcionam melhor
  Usam ToA. Pois possui velocidades menores
  Sofrem diferença na velocidade de propagação com a temperature e umidade
  Interferencia som ambiente

## Slide 19: Tecnologias
Ultra-Wideband (UWB)
  Espectro largo >500MHZ
  Poucas interferencias e latencias
  Processo ainda lento de adoção
Sinais sonoros
  Poluição Sonora na faixa audivel. Faixa em que smartphones funcionam melhor
  Usam ToA. Pois possui velocidades menores
  Sofrem diferença na velocidade de propagação com a temperature e umidade
  Interferencia som ambiente

## Slide 20: Tecnologias Utilizadas

## Slide 21: Bluetooth
  Economia e eficiência energética
    1 a 2 anos com uma bateria pequena
  Acessibilidade e Escalabilidade
    2022 400 milhões de dispositivos de localizacão baseados em Bluetooth
    Onipresente por conta dos celulares
  Precisão
    É tal que consegue-se na faixa de 1m a 2m sem abordagens complexas. Suficiente para o armazém
  Latência
    Alta quando comparada a outras tecnologias. Porém aceitava na aplicação de armazéns

## Slide 22: Bluetooth
  Modos de operação
    Broadcaster
    Observer
    Slave
    Central

## Slide 23
Amostragem RSSI por canais
Bluetooth – Advertising 3 canais
Stack padrão do Bluetooth só permite o RSSI dos três canais ao mesmo tempo
Separamos a leitura dos RSSI dos três canais
  Diminui interferências
  Eventuais erros em um dos canais não são propagados

## Slide 24
Pesquisa – Amostragem RSSI por canais
Fonte: A Bluetooth Low Energy Indoor Positioning System with Channel Diversity, Weighted Trilateration
and Kalman Filtering. 2017.

## Slide 25
Algoritmos

## Slide 26
Algoritmos – Compensação em tempo real
Tag de referencia com posição conhecida, para minimizar erros em tempo real

## Slide 27
Algoritmos – Trilateração com pesos
Mais peso para quem possui menor RSSI, em relação a triangulação tradicional

## Slide 28: Implementação

## Slide 29
Hardware
Foco nos algoritmos e aplicação em armazéns
Escolha de hardware consolidado com funcionalidades necessárias
  Preço acessível
  Alta escalabilidade
  Eficiência energética
  Bluetooth Low Energy
Hardware da DEV Tecnologia
Microcontrolador da família nRF5, continuar desenvolvimento
Possibilidade de integração com nossos algoritmos e nosso back-end focado em armazéns
Desenvolvido no Brasil

## Slide 30
Hardware

## Slide 31
Arquitetura
Início da definição de arquitetura e diagramação
Início dos primeiros testes de implementação.
Dispositivo móvel, ao ser solicitado, envia dados recebidos dos sensores próximos para servidor
Dados são processados e armazenados, gerando a localização do operador e do ativo
Dados armazenados permitem localização e gerenciamento.
Identificação
Sensores lidos
Localização dos sensores fixos
Estado atual dos ativos
Dados históricos
Algoritmos de localização
Gerenciamento
/smartwms
...
mqtt broker
mqtt pub
mqtt sub
Serviços de localização
tags
sensores
advertising
separação de canais
Firestore
Dados dos sensores
Tags
Referências
Localizações
referências
Sensores leem continuamente as tags e seus RSSI separados por canal
As informações são enviadas em tempo real via MQTT para um broker
Os serviços de localização subscrevem aos dados dos sensores relevantes
A cada nova medida é calculada a posição daquela tag e isso é salvo no banco de dados
Pode-se visualizar onde as tags estão a qualquer momento
monitoramento

## Slide 32: MQTT
Protocolo modelo publisher-subscriber
Relevante para IoT devido ao baixo consume de banda
Um publica e todos os inscritos podem ler a mensagem

## Slide 33: Banco de dados
Serviço em nuvem
  Escalabilidade
  Custos
  Facilidade de uso
  Segurança
Cloud firestore do Google
Armazenamento de dados relevantes e histórico de movimentação

## Slide 34: Resultados

## Slide 35: Setup

## Slide 36: Resultados
  Melhor Canal e Trilateração normal
  Melhor Canal, Trilateração normal e compensação com referência
  Canais Juntos e compensação com referência
  Melhor Canal e trilateracão com peso

## Slide 37: Resultados

## Slide 38: Resultados

## Slide 39: Trabalhos futuros
  Testes em mais localidades e em armazéns reais
  Integração com sistemas existententes de WMS
  Melhoria de precisão – AoA
  Testes com condições adversas. Locais com muito ruído eletromagnético ou muitos obstáculos

## Slide 40: Obrigado pela atenção!