## Slide 1: Warehouse Management System Posicional
Daniel Nery Silva de Oliveira
Marco Enrique dos Santos Abensur

## Slide 2: Objetivo
Sistema que consiga saber a posição de um ativo, no momento que um funcionário fizer o procedimento de armazenamento

## Slide 3
Desenvolvimento – Hardware e Firmware
Continuação dos testes com placa de desenvolvimento nRF52840;
Testes com múltiplas placas iguais, para a leitura de vários RSSI;
Testes com o dispositivo que ficará móvel;

## Slide 4
Bluetooth 5.1 – Não saíram releases comerciais de firmware para AoA
  nRF52833 – Suporte em baixo nível na link layer (24/10/2019)
  Provém um sinal mais limpo para realizar amostragem I/Q (In-Phase and Quadrature)
  Ja era possível fazer AoA com a link layer antiga.
  Alta confiabilidade – algoritmos proprietários
Pesquisa

## Slide 5
Pesquisa – Amostragem RSSI por canais
Bluetooth – Advertising 3 canais
Stack padrão do Bluetooth só permite o RSSI dos três canais ao mesmo tempo
Separamos a leitura dos RSSI dos três canais
  Diminui interferências
  Eventuais erros em um dos canais não são propagados

## Slide 6
Pesquisa – Amostragem RSSI por canais
Fonte: A Bluetooth Low Energy Indoor Positioning System with Channel Diversity, Weighted Trilateration
and Kalman Filtering. 2017.

## Slide 7
Hardware
Foco nos algoritmos e aplicação em armazéns
Escolha de hardware consolidado com funcionalidades necessárias
  Preço acessível
  Alta escalabilidade
  Eficiência energética
  Bluetooth Low Energy
Hardware da DEV Tecnologia
Microcontrolador da família nRF5, continuar desenvolvimento
Possibilidade de integração com nossos algoritmos e nosso back-end focado em armazéns
Desenvolvido no Brasil

## Slide 8
Hardware

## Slide 9
Desenvolvimento – Software
Início da definição de arquitetura e diagramação
Início dos primeiros testes de implementação.
Dispositivo móvel, ao ser solicitado, envia dados recebidos dos sensores próximos para servidor
Dados são processados e armazenados, gerando a localização do operador e do ativo
Dados armazenados permitem localização e gerenciamento.
Identificação
Sensores lidos
Localização dos sensores fixos
Estado atual dos ativos
Dados históricos
Algoritmos de localização
Gerenciamento
/smartwms

## Slide 10
Próximos passos
Setup de um teste com os dados separados que temos, simulando um armazém
Término de uma interface com os usuários de forma a exibir os dados de localização de uma forma que faça mais sentindo no contexto de armazéns
Dependendo dos resultados melhorar mais os algoritmos de localização
Término da monografia
/smartwms

## Slide 11: Obrigado pela atenção!